Плещева Лариса Анатольевна

преподаватель физики ГБОУСПО «Шадринский политехнический колледж»

Тема: Механические  свойства  твердых тел.

1 курс, НПО, профессия 150709.02 «Сварщик».

Цель: 1. Сформировать понятия механического напряжения, предел прочности, предел упругости; разобрать формулу механического напряжения.

2 Развитие навыков решения задач; развитие познавательных способностей, письменной и устной речи; развитие информационной культуры.

3. Расширение кругозора обучащихся.

Тип урока: комбинированный

Оборудование: интерактивная доска.

Структура урока

- Организационный момент.

Здравствуйте, садитесь, командир группы доложите явку обучащихся.

- Проверка домашнего задания.

Запишите число и тему урока «Механические свойства твёрдых тел».

(Слайд 1)  записать дату урока с помощью маркера

Прежде чем приступить к изучению нового материала, нам с вами необходимо повторить материал прошлого урока

- Дайте ответ на вопрос.

(Слайд 2)

- Какие виды деформации вы знаете?

Деформации, которые полностью исчезают после прекращения действия внешних сил, называются упругими (записать на доске с помощью маркера резина, человеческое тело, кости, сухожилие, сталь, чугун, железо)

Деформации, которые полностью не исчезают после прекращения действия внешних сил, называются пластическими. (записать на доске с помощью маркера воск, пластилин, жевательная резинка, свинец, медь, алюминий, латунь)

(Слайд 3)

- Какую еще вы знаете деформацию?

(Слайд 4)

изгиб, кручение, сдвиг, растяжение, сжатие

-  Соотнесите понятия?

| Пример | Вид деформации |
| --- | --- |
| Груженая балка | Изгиб |
| Сверло | Кручение |
| Гвоздь | Сдвиг |
| Резиновый шнур | Растяжение |
| Колонна, фундамент | Сжатие |

(записать на доске с помощью маркера)

- Дайте определение и заполните таблицу?

(Слайд 5)

Ответ  записать на доске с помощью маркера

|  | Порядок расположения молекул | Периодичность расположения молекул |
| --- | --- | --- |
| Кристаллы | + | + |
| Аморфные тела | - | - |
| Композиты | + | - |

Кристаллы –  твердые тела, атомы и молекулы которых занимают определенные, упорядоченные положения в пространстве, строгая повторяемость по всем направлениям одного и того же элемента структуры.

Поликристаллы - твердые тела, состоящие из большого числа беспорядочно ориентированных монокристаллов. Например: металлы, сахар – рафинад, колпаки автомобильных колес.

Монокристаллы – твердое тело, частицы которого образуют единую кристаллическую решетку; имеют правильную геометрическую форму, и их свойства различны по разным направлениям; обладают свойством анизотропии. Например:  природные кристаллы: кварц, алмаз, турмалин, крупинки соли, сахара, воды

Аморфные тела – твердые тела, для которых характерно неупорядоченное расположение частиц в пространстве. Занимают промежуточное положение между кристаллическими твердыми телами и жидкостями.. Например: смола, стекло, пластмасса.

Композиты –  атомы в композитах располагаются трехмерно упорядоченно в определенной области пространства, но этот порядок не повторяется с регулярной периодичностью. Например – бетон, кость, дерево, кровеносные сосуды

- Объяснение нового материала

- механическое напряжение.

(Слайд 6)

Сегодня на уроке мы с вами должны сформировать понятия механического напряжения, предел прочности, предел упругости; разобрать формулу механического напряжения.

Жить можно, не имея представления о механических свойствах материалов, но чтобы построить надежный дом,  мост, изготовить разнообразный металлорежущий инструмент, качественный сварной шов, автомобиль необходимо знать свойства используемых материалов, таких как сталь, чугун, алюминий, медь, дерево, бетон и т.д. сведения о механических свойствах различных материалов получают экспериментально.

В любом сечение деформированного тела действуют силы упругости, препятствующие разрыву этого тела, для характеристики упругих свойств тела вводится такое понятие как механическое напряжение.

(Слайд 7)

В материаловедении используется  единица измерения механического напряжения [кгс/ мм2], 1 кгс/ мм2= 9,807 МПа, 1МПа=106 Па

Рассмотрим упругую деформацию (растяжение) стержня, начальная длина которого L0,  концу стержня приложим некую внешние силу F. Стержень растянется на длину L. Разница между начальной длиной и конечной называется абсолютным удлинением ,которая определяется как  = L- L0 . Единица измерения абсолютного удлинения [м].

Но мы с вами знаем, что более удобной величиной, чем абсолютное удлинение, является относительное удлинение

- относительное удлинение – равно отношению абсолютного удлинения к его первоначальной длине

(Слайд 8)

- Закон Гука

(Слайд 9)

Эта зависимость называется законом Гука, в честь английского естествоиспытателя Роберта Гук.

Английский физик, врач и астроном, ввел характеристику упругости – модуль растяжения и сжатия  и термин "энергия".  (Юнг))

Относительное удлинение взято в формуле по модулю т.к. закон Гука справедлив как для деформации растяжения, так и для сжатия когда .

Модуль Юнга определяют, измеряя относительное удлинение  и механическое напряжение. Для большинства материалов модуль Юнга определен экспериментально.

(Слайд 10)

Чем больше модуль Юнга, тем меньше деформируется стержень.

(Слайд 11)

Модуль Юнга характеризует сопротивляемость материала упругой деформации растяжения или сжатия

Закон Гука выполняется при небольших деформациях, а следовательно, при напряжениях, не превосходящих некоторого предела.

Предел упругости – максимальное напряжение при котором еще выполняется закон Гука т.е. деформация еще является упругой.

Начиная с некоторого значения (относительного удлинения) деформация перестает быть упругой, становиться пластической.

Пластичные материалы – материалы, которые не разрушаются при напряжении, значительно превышающем предел упругости. Это алюминий, медь, сталь, которые можно подвергать различной механической обработке: штамповке, ковке, изгибу, растяжению.

Предел прочности – максимальное напряжение, возникающее в теле до его разрушения. (Слайд 12)

В таблице вы видите значения предела прочности при растяжении и сжатии некоторых материалов.

(Слайд 13)

Наименьший предел прочности при растяжении у бетона 4 МПа, наибольший 170 МПа у железа, а при сжатии наименьший у кирпича, наибольший у железа. Предел прочности при растяжении у бетона 4 МПа

(Слайд14)

4.  Закрепление знаний, умений, навыков.

- Решение задач

1. Определите модуль упругости металлической проволоки, поперечное сечение которой 1 см2, если растяжение силой 100Н вызывает ее относительное удлинение 4,2.

| Дано: S= 1 см2 F=100Н =4,2% Е -? | СИ 1*10-4 м2 | Решение Ответ: 24 *104 Па |
| --- | --- | --- |

2. Р №603 Найти напряжение, возникающее в стальном тросе при его относительном удлинении 1*10-3 м.

| Дано: = 1*10-3 Е= 210 ГПа -? | СИ 210*109Па | Решение = 210*109*1*10-3=210*106 Па Ответ: 210 МПа |
| --- | --- | --- |

Кроссворд

(Слайд 15)

- Тело, молекулы которого напоминают слипшиеся макароны.(аморфное)

- Твердое тело, состоящее из большого числа беспорядочно ориентированных монокристаллов. (поликристалл)

- Вид твердых, тел к которым относят бетон, дерево, кость. (композиты)

4. Способность металла сопротивляться разрушению при действии на него нагрузки. Наиболее ценное свойство сплавов, т.к. оно обеспечивает надежность и долговечность машины в работе. (прочность)

5.Английский естествоиспытатель, открыл 1660 году закон названный его именем. Высказал гипотезу тяготения. Сторонник волновой теории света. (Гук)

- Способность металла принимать первоначальную форму и размеры после прекращения действия нагрузки. (Упругость)

7. Физическая величина, равная  отношению модуля силы упругости к площади поперечного сечения тела. (напряжение)

8.Английский физик, врач и астроном, ввел характеристику упругости – модуль растяжения и сжатия  и термин "энергия".  (Юнг)

5. Подведение итогов

Выставление оценок

6. Домашнее задание:

(Слайд 16)

конспект,  задача Р№  601

Преподаватель                                                                          Л.А.Плещева

Приложение

Балка длинной 5 м с площадью поперечного сечения 100 см2 под действием сил по 10 кН, приложенных к ее концам, сжалась на 1 см. найти относительное сжатие и механическое напряжение.

| Дано: S= 100 см2 F=10кН = 1 см L=5м -? -? | СИ 100*10-4 м2 10*103Н 1*10-2м | Решение Ответ: 2*10-3 , 106 Н/м2= 1 МПа |
| --- | --- | --- |

|  | ГУК, РОБЕРТ (Hooke, Robert) (1635–1703), английский естествоиспытатель. Родился 18 июля 1635 во Фрешуотере (графство Айл-оф-Уайт) в семье священника местной церкви, разносторонний ученый и экспериментатор, архитектор. Открыл 1660 году закон названный его именем. Высказал гипотезу тяготения. Сторонник волновой теории света. Улучшил и изобрел многие приборы, установил(совместно с Гюйгенсом) постоянные точки термометра, усовершенствовал микроскоп и установил клеточное строение тканей, ввел термин «клетка» |
| --- | --- |

|  | ЮНГ, ТОМАС (Young, Thomas) (1773–1829), английский физик, врач и астроном, человек с весьма разносторонними научными интересами. Родился в Милвертоне (графство Сомерсет) 13 июня 1773. С ранних лет обнаружил необыкновенные способности и феноменальную память. Один из создателей волновой теории света, автор гипотезы о поперечности световых колебаний. В теории упругости Юнгу принадлежат исследования деформации сдвига. Он же ввел характеристику упругости – модуль растяжения и сжатия (модуль Юнга) и термин "энергия". Разработал теорию трехкомпонентного цветного зрения, из которой, можно, несколько утрируя, сказать, выросло цветовое пространство RGB, объяснил процесс аккомодации глаза. Наконец, полиглот, с детства знавший латинский, греческий, еврейский и арабский, Юнг занимался расшифровкой египетских иероглифов и был первым человеком, прочитавшим имя Клеопатры |
| --- | --- |

Р №599 К закрепленном одним концом проволоке диаметром 2 мм подвешен груз массой 10 кг. Найти механическое напряжение в проволоке.

| Дано: d=2 мм m= 10 кг -? | СИ 2 10-3м | Решение т.к. по условию задачи на проволоку действует вес тела. Ответ 32*106Н/м2 или 32 МПа |
| --- | --- | --- |

Вставьте пропущенные слова:

Для увеличения коэффициента жесткости буерного троса необходимо увеличить площадь поперечного сечения и уменьшить его длину.

Имеются два стержня с длинами L1=L и L2=2L  одинакового сечения и из одинакового материала. Оба стержня испытывают одинаковые механические напряжения. Это означает, что абсолютное уменьшение у второго стержня больше, чем у первого.

# Text boxes

г

ю

е

и

н

е

ж

я

р

п

н

ь

т

о

г

у

р

п

к

у

г

ь

т

с

о

н

ч

о

п

ы

т

з

о

п

м

о

к

л

л

а

т

с

и

р

к

и

л

п

е

о

н

ф

р

о

м

а

6

5

8

7

4

3

2

1