Приложение 3

Устройство механизма челнока  машины 97 кл. АО «Орша»

1. маховое колесо

2. главный вал

3, 8, 9. – подшипники качения

4,6 – барабаны

5. - ремень

7. – горизонтальный передаточный вал

10. – зубчатое колесо с внутренними зубьями

11.- зубчатое колесо с внешними зубьями

12. – челночный валик

13.- втулка

14.- челнок

15.- упорные винты

Устройство механизма челнока базовой машины КУР 31 кл. АО «Орша»

1. маховое колесо

2. главный вал

3, 8, 9 – подшипники качения

4,6. – барабаны

5. - ремень

7. – горизонтальный передаточный вал

10. – зубчатое колесо с внутренними зубьями

11.- зубчатое колесо с внешними зубьями

12. – челночный валик

13.- втулка

14.- челнок

15, 16.- упорные винты

Механизм шпулеотводчика

17. эксцентрик

18. шатун

19. рычаг

20. вал шпулеотводчика

22. шпулеотводчик

Механизм шпулеотводчика  установлен в машине для образования зазора между установочным пальцем и шпуледержателем в момент прохождения игольной нитки между ними при выводе петли из челночного устройства. Рабочим органом механизма является шпулеотводчик , имеющий форму пальца и закрепленный отдельном валу . На правой части вала  стягивающим винтом закреплен рычаг , который через шатун соединен с эксцентриком, установленным на нижнем распределительном валу. Шпулеотводчик  изогнутым выступом может касаться выступа на шпуледержателе.

В момент прохождения игольной нитки в верхнем открытом пазу между установочным пальцем  и шпуледержателем шпулеотводчик, получая возвратно-поворотные движения от эксцентрика, нажимает на нижний выступ шпуледержателя и создает необходимый зазор величиной 0,3 мм. Это особенно важно при пошиве легких и средних материалов, когда натяжение нитки незначительно, и сопротивление, возникающее в пазу шпуледержателя, может вызвать задержку петли и последующий ее обрыв.

Отличительные особенности конструкции

базовой машины КУР 31 кл. АО «Орша»

Сравнивая конструкцию механизмов машин обратите внимание:

- На устройство механизма шпулуотводчка

- Определите назначение механизма шпулеотводчика