Критерии оценки выполнения домашнего задания

Задание 1. Составление схемы классификации защитных покрытий металлов

При 5-6 правильных ответах в графу задания 1 выставляется 0,5 балла, при 7-8 ответах 0,7 балл, при 9-10 ответах 1 балл.

Задание 2. Дать определение

За правильный ответ 0,5 балла.

Задание 3. Дать определение, привести примеры

За правильный ответ 1 балл.

Задание 4. Объяснить явление

За правильный ответ 1 балл.

Задание 5. Дать определение, привести примеры

За правильный ответ 0,5 балла.

Задание 6. Объяснить явление

За правильный ответ 1 балл.

Лист самоконтроля студента

Студент _________________________ _______ группа

Результаты самоконтроля

| Выполненная работа | Количество баллов |
| --- | --- |
| Задание 1 | 1 |
| Задание 2 | 0,5 |
| Задание 3 | 1 |
| Задание 4 | 1 |
| Задание 5 | 0,5 |
| Задание 6 | 1 |
| Общее количество баллов |  |
| Самооценка |  |

Проверка домашнего задания студентов

- Составьте схему классификации защитных покрытий металлов по следующему образцу:

| Защитные покрытия |
| --- |
| Металлические |  |  | Неметаллические |

Ответьте на вопросы:

- Как называется процесс разрушения металлов и сплавов под влиянием химического или электрохимического воздействия внешней среды?

- Какие жидкости называются «электролитами», приведите примеры?

- Какой из металлов контактной пары «медь – цинк», погруженный в раствор соляной кислоты разрушится и почему?

Для ответа воспользуйтесь таблицей:

Таблица « Электродные потенциалы металлов»

| Элемент | Электродный потенциал по отношению к водороду | Элемент | Электродный потенциал по отношению к водороду |
| --- | --- | --- | --- |
| Золото | + 1,500 | Кобальт | - 0,270 |
| Ртуть | + 0,860 | Железо | - 0,439 |
| Серебро | + 0,800 | Хром | - 0,560 |
| Медь | + 0,334 | Цинк | - 0,762 |
| Висмут | + 0,221 | Марганец | - 1,100 |
| Сурьма | + 0,200 | Алюминий | - 1,340 |
| Водород | + 0,000 | Магний | - 1,550 |
| Свинец | - 0,127 | Натрий | - 2,710 |
| Олово | - 0,136 | Кальций | - 2,760 |
| Никель | - 0,230 | Калий | - 2,920 |

- Как называются вещества, замедляющие процесс коррозии металлов в агрессивных средах?

- Объясните, почему коррозионностойкие стали не ржавеют?

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Задание 1.

Ответ:

| Защитные покрытия |
| --- |
| Металлические |  |  | Неметаллические |
| Гальванический способ |  | Плакирование |  | Металлизация |  | Диффузионный способ |  | Горячий способ |  |  | Лакокрасочные |  | Эмалевые |  | Смазочными материалами |  | Гуммирование |  | Окисными защитными пленками |

Задание 2.

Коррозия

Задание 3

Жидкости, проводящие электрический ток 
(например: растворы солей, кислот, щелочей)

Задание 4.

Цинк, потому что он имеет более низкий
(отрицательный) электродный потенциал, чем медь

Задание 5.

Ингибиторы коррозии

Задание 6.

Поскольку в них высокое содержание хрома, который 
образует на поверхности изделий прочную плотную пленку