НАТЯГ

Рис. 4. Посадки с натягом. Посадки с натягом характеризуются                                          наличием до сборки между сопрягаемыми поверхностями натяга, что препятствует  перемещению одной детали относительно другой после сборки.

Максимальный натяг:    Nmax = dmax - Dmin = es - EI;

Минимальный натяг:     Nmin = dmin - Dmax = ei - ES;

Средний натяг:             Nc = (Nmax + Nmin)/2;

Допуск натяга:              TN = Nmax - Nmin = (es - ei) + (ES - EI) = TD + Td.

TD - допуск отверстия.  Td - допуск вала.