Технологическая карта изготовления солонки

| № | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления | Что ты делаешь? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку, отпилить по длине |  | Ножовка, линейка | Я выбираю заготовку без сучков по размеру 40Х45 |
| 2 | Прострогать ребра заготовки, выполнить запил |  | Столярный верстак, ножовка, рубанок | Я строгаю ребра заготовки рубанком и делаю запил на торце ножовкой |
| 3 | Установить заготовку в СТД – 120 |  | СТД – 120, гаечный ключ | Я закрепляю заготовку в патроне «стакан», патрон закрепляю на передней бабке |
| 4 | Засверлить внутреннее отверстие |  | Сверло в патроне, штангенциркуль | Я вставляю патрон со сверлом в пиноль задней бабки и сверлю внутреннее отверстие глубиной 25 мм. |
| 5 | Проточить фасонную поверхность |  | Полукруглая стамеска, фасонная стамеска | Я протачиваю внутреннюю фасонную полость глубиной 25 мм. |
| 6 | Проточить фасонную поверхность |  | Косая стамеска, полукруглая стамеска, штангенциркуль | Я протачиваю наружную фасонную поверхность в размер, под контролем штангенциркуля |
| 7 | Отрезать заготовку, зачистить торцы |  | Отрезная стамеска, наждачная бумага | Я зачищаю солонку наждачной бумагой и отрезаю солонку от заготовки отрезной стамеской |

# Text boxes

25

35

30

Ø 40

Ø 30

Ø 44

Ø 50

110

45

45

Ø 54

25

25

Ø 44

30

5

Ø 40

30

Ø 50