МОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа»

РАЗРАБОТКА УРОКА

по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ»

6 класс

Раздел: Основы электротехники

Тема:  Коллекторный электродвигатель

(2 часа)

Суставов Геннадий Геннадьевич,

учитель первой категории

Лебяжье, 2008 год

Тема урока: Коллекторный электродвигатель (2 часа).

Цели:

- Изучить устройство коллекторного электродвигателя, принцип действия, назначение и его применение.

- Развитие познавательной активности учащихся на уроке.

- Воспитание аккуратности, умения работать в парах.

Оборудование:

  - Демонстрационное: модели электроприборов с использованием коллекторного электродвигателя, модели устройства коллекторного электродвигателя с простым магнитом и электромагнитом, модель изделия с использованием коллекторного электродвигателя (электромолот), коллекторный электродвигатель из подручных материалов, карточки «ротор», «статор», условное обозначение электродвигателя на схеме.

  - Для учащихся: набор деталей из электроконструктора, провода, отвертки, источник тока напряжением 4,5 V, магниты.

  - ТСО: компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Тип урока:  изучение нового материала.

План урока:

Первый час

1. Организационный момент.

2. Подготовка к изучению нового материала.

3. Цели и задачи урока.

4. Изучение нового материала.

5. Практическая работа.

- Инструктаж по технике безопасности при монтаже коллекторного электродвигателя;

- Работа по инструкционной карте;

Второй час

6. Практическая работа

- Изготовление простейшей модели коллекторного электродвигателя с использованием подручных конструкционных материалов под руководством учителя.

7. Подведение итогов работы.

Ход урока:

1. Организационный момент.

2.   Подготовка к изучению нового материала.

– Ребята, давайте вспомним, в какие виды преобразуется электрическая энергия? (преобразуется   в свет, звук, тепло, механическое движение).

– С помощью чего происходит преобразование электрической энергии? (С помощью потребителей).

– Назовите, какие виды потребителей электроэнергии вы знаете?

– А как вы думаете,  в какой вид они преобразуют электрическую энергию. (Лампа – в световую, утюг – в тепловую, звонок – в звуковую, двигатель – в механическую).

Такой потребитель, как электролампа, мы изучили в 5 классе.

- Цель урока, задачи.

– Сегодня на уроке мы познакомимся  с потребителем, который преобразует электрическую энергию в механическую – то есть в движение – коллекторным электродвигателем. Изучим его устройство, принцип  работы  и применение.

- Изучение нового материала.

Коллекторные электродвигатели служат для преобразования электрической энергии в механическую энергию.

Первый коллекторный электродвигатель был сконструирован в России русским ученым Якоби Борисом Семеновичем в 1838 году. К 70-м годам 19 века электродвигатель был уже на столько усовершенствован, что в таком виде сохранился до наших дней.

Коллекторные электродвигатели  широко используются в быту: это детские игрушки, пылесосы, электробритвы, фены, миксеры, швейные машины, электродрели. Добавляйте!

Рассмотрим устройство и принцип действия коллекторного электродвигателя.

Видеофрагмент.   (Устройство и принцип работы двигателя; диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»)

– Итак, как вы только что видели, электродвигатель состоит из двух основных частей: ротора и статора.

Статор – неподвижная часть электродвигателя. В коллекторном двигателе статором служит магнит или электромагнит.

Ротор – подвижная, вращающаяся часть электродвигателя.

Ротор состоит из якоря с накрученного на него медного изолированного провода, который выполнен в виде обмотки и коллектора.

Электрический ток от источника (батареи гальванических элементов) подается в обмотку через специальные скользящие контакты – щетки. Это две упругие металлические пластины, которые соединены проводниками с полюсами источника тока и прижаты к коллектору. Когда по обмотке якоря идет электрический ток, ротор под действием магнита начинает вращаться. А вращается он потому, что  магнитное поле статора действует на электрическое поле, которое образуется в роторе. В результате этого ротор как бы стремится «убежать» от статора.

Давайте еще раз просмотрим на видеосюжете принцип работы двигателя.

Видеофрагмент.

На принципиальных электрических схемах электродвигатель условно изображают в таком виде:

- Практическая работа:

На практической работе мы с вами выполним сборку коллекторного электродвигателя из деталей набора электроконструктора.

По инструкционной карте выполним монтаж и сборку коллекторного электродвигателя. По принципиальной условной электрической схеме выполним подключение коллекторного электродвигателя к источнику тока.

Инструктаж по технике безопасности при монтаже коллекторного электродвигателя:

- Собирать электрическую цепь нужно при отключенном источнике тока в точном соответствии со схемой.

- Перед испытанием собранную модель нужно показать учителю.

- При испытании следите за тем, чтобы руки, одежда и волосы не касались вращающегося ротора.

- После выключения двигателя нельзя останавливать вращающийся ротор руками.

Работа по инструкционной карте:

- Проверить наличие необходимых деталей и электромонтажных инструментов.

- Определить место установки ротора, статора, щеток, источника тока, проводов.

- Установить на панели уголки  для крепления ротора.

- Установить  ротор.

- Установить щетки так чтобы они касались коллектора; ротор при этом должен свободно вращаться от руки.

- Собрать электромагнит.

- Установить электромагнит в скобы статора.

- Установить собранный узел на панели вокруг ротора.

- По схеме выполнить монтаж электрической цепи.

- Проверить надежность всех соединений.

- Испытать модель в работе под руководством учителя.

- Разобрать модель в обратной последовательности.

Схема для сборки.

+	      –

- Практическая работа (Второй час урока)

ФОТОГРАФИЯ    !!!!!!!!!!!!!

С помощью этой модели обучающиеся могут практически познакомиться, как электрическая энергия превращается в механическую энергию за счет действия магнитного и электрического поля.

– Ребята, на второй части практической работы мы с вами выполним изготовление деталей коллекторного электродвигателя из подручных конструкционных материалов и осуществим их сборку в единое целое, то есть простейший коллекторный электродвигатель.

Требуется:

- два магнита в форме брусков с отмеченными полюсами или магнит в виде подковы

- катушка от ниток

- несколько метров медного провода в эмалевой изоляции

- три куска изолированного провода

- тонкая деревянная палочка

- две стальные канцелярские кнопки

- дощечка

- скрепка

- две резинки

- четыре широкие корковые пробки или деревянных бруска

- металлические шайбы

- батарейка на 9В

- скотч

Ход практической работы:

Инструкционная карта.

  - Намотай медный провод на катушку как показано на рисунке. Витки должны быть ровными и плотно прилегать друг к другу. Два конца провода должны остаться свободными. Закрепи обмотку двумя резинками.

  - Аккуратно пропусти деревянную палочку через отверстие в катушке, стараясь не повредить витки провода. На каждую сторону палочки насадить по шайбе и привяжи к ним зачищенные концы медного провода.

  - К двум пробкам прикрепи скотчем магниты и расположи их противоположными полюсами друг напротив друга. Две другие пробки установи по бокам, положи на них палочку с катушкой и шайбами и закрепи лентой.

  - С помощью кнопок и скрепки сделай на дощечке выключатель: просунь половинку скрепки под одну из кнопок так, чтобы она свободно вращалась и доставала до другой кнопки.

  - Посмотри на рисунок и с помощью трех проводов с зачищенными концами сделай следующие соединения: один контакт батарейки соедини  с одной шайбой, другой контакт соедини с кнопкой, вторую кнопку со второй шайбой.

  - Замкни контакт, коснувшись краем скрепки другой кнопки (по цепи пойдет ток).

Результат

Катушка будет вращаться рывками при импульсивной подаче тока.

- Итог урока.

Работа с карточкой-заданием

– Предлагаю вам выполнить задание: по рисунку вписать названия частей коллекторного двигателя. Приложение

Проверить результаты усвоения теоретических знаний путем  самопроверки  или взаимопроверки.

Вопросы на закрепление изученного материала:

- Для чего используется коллекторный электродвигатель?

- Чем является статор в двигателе?

- Где используется электродвигатель?

Обобщение изученного материала в виде слайдпрезентации

Поставить оценки за урок с комментированием.

  - Организованное окончание урока.

Приложение 1.

Инструкционная карта:

- Проверить наличие необходимых деталей и электромонтажных инструментов.

- Определить место установки ротора, статора, щеток, источника тока, проводов.

- Установить на панели уголки  для крепления ротора.

- Установить  ротор.

- Установить щетки так чтобы они касались коллектора; ротор при этом должен свободно вращаться от руки.

- Собрать электромагнит.

- Установить электромагнит в скобы статора.

- Установить собранный узел на панели вокруг ротора.

- По схеме выполнить монтаж электрической цепи.

- Проверить надежность всех соединений.

- Испытать модель в работе под руководством учителя.

Схема для сборки

+	  -

Модель

Приложение 2.

Карточка-задание

Коллекторный электродвигатель

Задание: вписать части двигателя.

.

- ______________________________________

- ______________________________________

- ______________________________________

- ______________________________________

# Text boxes

2.

1.

4.

3.