Тема урока:

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ВПОЛДЕРЕВА (6 класс)

Цель урока:

- Актуализировать знания по теме «Соединение деталей врезкой», повторить словарь, инструмент, план работы.

- Самостоятельно вывести признаки соединения вполдерева, сформулировать определение, составить план работы, выбрать инструмент.

- Повторить правила пользования ручным столярным инструментом.

- Выполнить узловое соединение, по составленному плану работая в парах.

- Развивать память, умение работать с информацией, внимательность и аккуратность в работе.

- Воспитывать культуру труда и гордость за качество выполненной работы.

Тип урока: Урок изучения нового материала и первичного закрепления знаний.

Объект труда: «Узел – крестовое соединение деталей вполдерева».

Время работы: 80 минут (2 урока). В середине каждого урока проводится физ. минутка.

Инструменты и материалы: ручной столярный инструмент, разметочный инструмент, сосновые бруски, ластик.

Дидактическое обеспечение: программа MyTestX, тесты для урока №1, №2, №3, крестовина, елка на крестовине.

Оборудование: ноутбук, плакаты («гнездо и паз», «запиливание паза»), натуральные образцы соединения деталей врезкой, соединения деталей вполдерева.

Словарь: врезка, вполдерева, паз, стамеска, рашпиль, подгонка, припуск на обработку, крестовина.

Ход урока

- Организационный момент (На доске число, темы нет).

Учитель: Здравствуйте. Садитесь.

В: Кто сегодня дежурный?

В: Кого нет на уроке?

В: Какой сейчас урок?

- Постановка темы и учебной цели.

В: Какая тема была на прошлом уроке?

О: Соединение деталей врезкой.

В: Что мы делали на прошлом уроке?

О: На прошлом уроке мы делали подставку для ног.

В: Как называется вид соединения деталей, который мы использовали для изготовления подставки?

О: Врезка.

Учитель: Сегодня на уроке мы продолжим изучение различных видов соединений, но для этого вы должны поработать самостоятельно. В течение урока вы изготовите крестовину для елки. (Показывается образец готовой елки, и образец крестовины – елка убирается, образец крестовины остается).

В течение урока вы попытаетесь сами назвать тему урока, название соединения, сформулируете определение этого соединения. Для того чтобы вам помочь в изучении темы для вас подготовлены тестовые задания на ноутбуке.

- Подготовка учащихся к усвоению новых знаний. Новый материал.

Учащиеся начинают работу с тестовой программой MyTestX, отвечают на вопросы тестовых заданий, проговаривая вопрос и формулируя полный ответ.

Перечень заданий теста №1(повторение):

- Углубление в детали для вставки другой детали называется - ...

- Укажите на рисунке соединение ВРЕЗКОЙ.

- Соединение двух деталей, при котором в паз, сделанный в одной детали, вставлена вторая деталь, называется - ...

- Для подгонки элементов врезки применяются ИНСТРУМЕНТЫ - ...

- Расставьте по порядку ПЛАН РАБОТЫ при выполнении соединения деталей врезкой.

Перечень заданий теста №1(новая тема - продолжение):

- Соединение, при котором в паз одной детали вставлен паз второй детали, называется - ...     (Есть вступление к вопросу).

- Расставьте истинность высказываний.

- Расставьте правильно определения.

- Внимательно рассмотри картинку. Расставьте правильно условия соединения деталей.

- Чем отличается соединение ВПОЛДЕРЕВА от соединения ВРЕЗКОЙ.

- Расставьте по порядку план работы при выполнении соединения деталей вполдерева.

- Выберите правила работы и  техники безопасности при выполнении соединения вполдерева.

Учитель: Давайте сформулируем и запишем на доске и в тетрадях тему урока и словарь урока.

В: Какая тема сегодняшнего урока?

О: Соединение деталей вполдерева.

В: Какое изделие вы будете изготавливать на уроке?

О: Крестовина для елки.

В: Как называется соединение, при котором в паз одной детали вставлен паз второй детали?

О: Соединение вполдерева.

В: Какие вам будут нужны инструментами?

О: Для работы нам нужны инструменты: ножовка, стамеска, долото, киянка, рашпиль, угольник, карандаш, линейка.

В: Какие правила нужно выполнять при изготовлении соединения двух деталей?

О: 1. Разметка должна быть точной.

2. Запиливание проводится внутри линии разметки, так, чтобы карандаш оставался на заготовке.

3. Подгонка деталей проводится стамеской, рашпилем и ножовкой.

4. Если есть зазор между деталями при собранном соединении, то соединение изготовлено с ошибкой.

Учитель: Запишем план урока:

- Повторить словарь, инструмент, план работы.

- Сформулировать определение, составить план работы, выбрать инструмент.

- Повторить правила пользования ручным столярным инструментом.

- Выполнить узловое соединение, работая в парах, по составленному плану.

- Практическая работа.

Учащиеся переходят на рабочие места, выбирают инструмент и заготовки и приступают к работе, соблюдая правила безопасной работы (при пользовании ручным столярным инструментом).

Во время выполнения практической работы учащиеся по очереди на ноутбуке отвечают на вопросы теста №2 (см. Приложение) предложенные учителем (время 3-5 минут: соблюдение авторской методики «непрерывного повторения»).

После выполнения индивидуальных трудовых операций по выполнению паза, проводится операция подгонки (работа в парах). Цель подгонки выполнение плотного соединения, отсутствие перекосов и зазоров в соединении.

- Анализ и оценка выполненных работ.

При окончательной сборке изготовленных крестовин, учащимися проводится самостоятельный анализ ошибок и неточностей допущенных в процессе работы. Определяются пути исправления допущенного брака.

Выставляются (коллегиально) оценки за выполненную работу.

- Закрепление материала.

Проходит индивидуально в процессе самостоятельной работы (тестирование см. Приложение).

- Подведение итога урока.

- На доске записан план урока. Кто скажет, что мы планировали сделать и что сделали на уроке?

Учащиеся читают и формулируют с опорой на записи на доске выполненные цели урока.

Оценки за работу на уроке. Первая оценка за тестирование (повторение и новый материал), вторая за самостоятельную работу.

- Домашнее задание.

Раздается автономный тест №3, в который включены вопросы повторения и нового материала (см. Приложение)

- Спасибо за работу!