Инструкция по проведению ежесменного  технического обслуживания гусеничного трактора ДТ-75.

1.Очистить трактор от пыли и грязи. Проверить состояние наружных креплений.

2.Проверить на наличие течи топлива, масла, охлаждающей  жидкости и электролита.

3.Проверить и по необходимости долить топливо в бак основного двигателя и пускового двигателя(уровень топлива в баке не должен быть выше 10-15см, в баке пускового двигателя 3-5см, от верхней полости заливной горловины).

4.Проверить и при необходимости долить масло в картер основного двигателя, (нормальный уровень в картере должен быть по верхней метки щупа). В редукторе пускового двигателя, регуляторе топливного насоса.

5.Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимости долить.

6.После ЕТО запустить двигатель и по КИП проконтролировать его работу.