Тема: « Реконструкция газопроводов»

Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков

Методы: словесный,  словесно – наглядный,  практический

Формы организации: фронтальная,  групповая

Цели урока:

- Образовательная –  обобщить и систематизировать знания об основных  способах реконструкции газопроводов

- Развивающая      –  обогащение словарного запаса техническими

терминами.

–   развитие профессионального мышления

- расширение кругозора  профессиональных

умений

3.Воспитательная -    повышение интереса к будущей специальности

-формирование профессиональных компетентностей.

Оборудование:  раздаточный материал - схемы, топографические карты , проектор, экран, телевизор, видеокассеты.

Прилагаемые медиаматериалы: презентация, видеофильм

Литература

1. СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы.-М., Госстрой,2003.

2.	СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.-М.: Госстрой, 2004.

- СП   42-103-2003.   проектирование   и   строительство   газопроводов   из полиэтиленовых труб и реставрация изношенных газопроводов.-М.:Госстрой, 2004.

- ПБ    12-529-03.   Правила   безопасности   систем   газораспределения   и газопотребления.-М. :2001.

5.  Жила В.А. Газовые сети и установки.  Учеб.  Пособие для стр.проф.Образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. -272с
6.  Курилов В.К. Расчет систем газоснабжения городов и населенных пунктов:  Учебное     пособие.     -    Редакционно-издательский     отдел

Ивановской архитектурно- строительной академии, 1998. -86 с

Структура урока:

1. Организационный этап ( приветствие, выявление отсутствующих) -1мин

2.Целеполагание(сообщение темы и цели занятия) – мотивация -2 мин.

3.  Формирование практических навыков.

3.1.  Вступительная беседа (актуализация знаний) –  2мин.

3.2.Практическая работа- 20 мин, защита -10 мин

4.Подведение итогов , домашнее задание -4 мин

5. Выводы и обобщения-3мин

6.Рефлексия-3мин

Ход урока

После организационного  момента и  формирования цели проводится актуализация знаний студентов методом беседы.

Итак. Мы находимся на заседании конструкторского бюро.  Бюро состоит из 6 ведущих специалистов- руководителей проектов.

У каждой группы есть план микрорайона( приложение  №1), где показан газопровод ,который мы с вами будем реконструировать. Руководители проекта будут предлагать свои методы реконструкции.

Наша задача- выбрать  оптимальный метод реконструкции газопровода.

Вы внимательно слушаете, смотрите и записываете в тетрадь основные моменты на ваш взгляд.

Посмотрите на план микрорайона. Газопровод проходит по одному из напряженных участков города.

Какие методы реконструкции  трубопроводов и почему именно реконструкции вы предлагаете?

Итак: все трубопроводы, как и любое транспортное средство, подвержены естественному старению. В первую очередь это относится к стальным газопроводам, которые после отработки амортизационного срока эксплуатации становятся малопригодными или совсем непригодными для дальнейшей работы.

Как правило, при реконструкции действующего изношенного газопровода новый газопровод стремятся проложить в коридоре существующего, так как получить дополнительное место для его прокладки чрезвычайно трудно. Замена изношенных газопроводов на новые открытым способом, когда старая труба целиком откапывается, а ее место занимает новые газопровод, не может решить проблемы в целом.

Принимая во внимание стоимость работ открытым способом, ежегодные темпы старения сетей и состояние эксплуатационных организаций, можно с уверенностью сказать, что заменить все малонадежные газопроводы, используя открытый способ перекладки, практически невозможно.

Основная доля затрат в структуре себестоимости работ по открытой перекладки сетей приходится на земляные работы и транспортные перевозки, которые в большей части связаны с  транспортировкой грунта. Кроме того, значительное количество средств  требуется на устройство объездов, перенос трамвайных и троллейбусных маршрутов, сооружение пешеходов, ограждений. Сжигание дополнительного горючего для транспорта, двигающегося в объезд закрытых улиц, оказывает негативное влияние на экологическую обстановку.

Наконец, в ряде случаев закрытие улиц и дорог просто невозможно из-за интенсивного движения. Только бестраншейные технологии позволяют снизить прямые и косвенные финансовые и временные затраты почти вдвое.

В настоящее время мировой рынок располагает множеством технологий бестраншейных материалов, И эти методы и технологии выполнения работ постоянно развиваются и усовершенствуются.

За рубежом  бестраншейные технологии нашли широкое  применение уже начиная с   1970-х гг. В некоторых странах необоснованное использование открытого метода в городских условиях карается штрафом. Учитывая вышеизложенное, неудивительно, что например, в Европе практически ни один ремонт эксплуатирующихся систем газораспределения не проводится с раскопкой грунта. Для этого разработаны  шесть методов бестраншейной прокладки и замены коммуникаций.

1.   Методы протяжки или «труба в трубе»,- протаскивание во внутреннею полость ремонтируемого трубопровода новой плети трубопровода из ПЭТ. При этом наружный диаметр трубопровода из ПЭТ меньше внутреннего диаметра ремонтируемого трубопровода;

2.   Метод протяжки предварительно профилированных ПЭТ труб или «U-лайнер»( приложение №2),- протаскивание новой ПЭТ трубы, которой предварительно придан U-образный профиль с последующим его распрямлением;

3. Метод протяжки предварительно обжатых ПЭТ труб,(приложение №3 )                                                      (Так же известный как Rolldown)– протаскивание новой ПЭТ трубы, но прошедшей предварительную холодную деформацию для уменьшения диаметра с последующим распрямлением; .

4.Методы протяжки с разрушением старой трубы (приложение №4)– протаскивание новой ПЭТ плети из труб стандартного типоразмера, но с разрешением ремонтируемого газопровод, что позволяет протаскивать или проталкивать новую ПЭТ плеть несколько большего размер, чем внутренний диаметр ремонтируемого трубопровода .

5. Санирование труб. Некоторые технологии восстановления основаны на нанесении на внутреннюю поверхность нового покрытия. При этом происходит не замена а обновление восстанавливаемого трубопровода, и для его нормальной эксплуатации необходимо обеспечить сохранность стальной трубы газопровода, играющую в этом случае роль силового каркаса.

Санирование труб производится до такой степени, что их гидравлические свойства и технические характеристики равносильны новым трубопроводам такого же диаметра.

6.Метод профилирования холодным способом

Исходя из этого, можно сделать вывод, что проблему реконструкции малонадежных газопроводов можно решить применив бестраншейные технологии, т.е.  способы ремонта без вскрытия ремонтируемых трубопроводов.

Только бестраншейные технологии позволяют снизить прямые и косвенные финансовые и временные затраты почти вдвое.

Рефлексия

Итак  все шесть ведущих специалистов выступили. Теперь нам нужно выбрать самый оптимальный, экономичный способ реконструкции и оценить свою работу.

Поступило  предложение выбрать два способа прокладки газопровода. Это  метод протяжки труба в трубе и метод профилирования холодным способом.

Сегодня на уроке мы  усовершенствовали свои знания. Узнали  новые  методы реконструкции газопроводов.  Была видна взаимосвязь с   предметами - это основы сварки, газовые сети и установки, организация и технология монтажа газораспределительных систем. Такая форма способствует закреплению умений и навыков и вырабатывает самостоятельные решения с использованием топографических карт.

Оценить работу нашего конструкторского бюро можно на отлично.

Домашнее задание  -задание творческого характера- оформить один из методов реконструкции используя топографические карты города.

Спасибо за внимание .Урок окончен.