# План урока производственного обучения

Группа: 211.

Профессия: Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Тема урока: Монтаж внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования.

# Цель урока:

1.Научить учащихся производить подготовку и монтаж внутридомового газопровода

2.Развивать умение работать с инструментами, точность исполнения задания, умения образно мыслить.

3.Воспитывать интерес к профессии, а также ответственное отношение к труду и аккуратность при выполнении задания.

# Материально-техническое оснащение:

Верстак, тиски слесарные, труба ø20 мм, труба ø15мм, ножовка по металлу, фитинги,  пробковый кран ø 15мм, уплотнительный материал (льняная нить, лента ФУМ),ключ трубный, мыльная эмульсия.

Производственное задание:

Монтаж внутридомового газопровода в соответствии с проектом и испытание его на герметичность.

Содержание урока

Организационная часть:

1.Контроль явки учащихся.

2.Проверка внешнего вида и готовности к работе.

Вводный инструктаж:

- Сообщение темы и цели урока:

- значение  работы;

- организация рабочего места;

II.Повторение изученного материала:

- дать определения видов резьбовых соединений;

-перечислить соединительные части-фитинги;

- рассказать о последовательности соединения труб;

-виды и характеристики уплотнительных материалов для резьбового соединения;

III. Чтение схемы газификации.

IV. Охрана труда и техника безопасности.

V. Показ мастером приёмов работы.

Текущий инструктаж:

Целевые обходы:

1.Начало работы, соблюдение техники безопасности и охраны труда.

2.Контроль правильности и точности выполнения приёмов.

3.Индивидуальная работа. разбор типичных ошибок.

Заключительный инструктаж:

-анализ производственной деятельности учащихся;

-разбор ошибок, причины и способы их устранения;

-демонстрация лучших работ;

-сообщение темы следующего урока;

-задание на дом.

Мастер производственного обучения___________________/ Шабров А.Н./