Предмет: Информатика и  ИКТ.

Класс: 10

Тема: «Средства обмена информацией. Понятие локальных и глобальных компьютерных сетей».

Цель: - ввести понятие локальных и глобальных компьютерных сетей, познакомить   учащихся с основными соединениями компьютеров в локальной сети,

- развивать навыки работы с учебником, словарями (печатными, электронными);

-формировать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы.

- воспитывать интерес к предмету, уважение друг к другу.

Оборудование: учебники, словарь иностранных слов, толковый словарь, дополнительная литература, электронная энциклопедия «Кирилл и Мефодий», инструктивные карты, тетради, мультимедийное оборудование.

План урока:

- Организационный момент.

- Актуализация знаний.

- Постановка целей и задач урока.

Изучение нового материала.

- Проверка усвоения материала.

- Подведение итогов урока.

- Домашнее задание.

Ход урока.

- Организационный момент.

- Актуализация знаний.

  - Что такое информация?

  - Виды информации

  - Способы передачи информации

Возможность передачи знаний, информации – основа прогресса всего общества в целом и каждого человека в отдельности.

Передачу информации можно представить в виде схемы:

С появлением компьютера у человека появился мощный инструмент для работы с информацией. Сегодня компьютеры хранят огромное количество информации, позволяют найти ее по определенным признакам, просмотреть на экране, переслать другим людям.

Сегодня на уроке мы познакомимся,  как передается информация с одного компьютера на другой, как могут быть связаны между собой основные в настоящее время источники и приемники информации, т.е как соединяются между собой компьютеры.

- Постановка целей и задач урока. Изучение нового материала.

Мы узнаем  новые понятия:

  - компьютерная сеть;

  - топология локальной сети;

  - сервер;

  - протокол обмена информацией.

Задание: работая в группах, найти в различных словарях термины:

локальный, региональный, глобальный, сеть.

Задание: Проанализируйте толкования данных терминов и попытайтесь дать следующие определения: локальная сеть, региональная сеть, глобальная сеть.

Учащиеся работают в группах 10-15 минут. Найденные термины, составленные определения  записываются в таблицу 1, таблицу 2. По 1 человеку от группы заполняют таблицу на слайде.

Проводится анализ таблиц.

Основная цель компьютерных сетей - обеспечение обмена информацией между объектами. Для этого необходимо осуществить связь компьютеров между собой.

Существуют каналы связи: 	телефонная линия, радиосвязь, космическая связь.

Как вы думаете, каково назначение каналов связи? (Учащиеся сравнивают  с транспортными каналами – ж\д транспорт, воздушный транспорт, водный транспорт. Опираясь на жизненный опыт, самостоятельно определяют назначение).

В зависимости от среды транспортировки выбирается средство передвижения.

Эффективность связи зависит:

  - пропускной способности

  - надежности (без потерь, без искажения);

  - стоимости;

  - возможности расширения.

Характеристики каналов связи:

| Вид кабеля | Расстояние между компьютерами | Скорость передачи информации |
| --- | --- | --- |
| Неэкранированная витая пара | 300 м | 10 –155 Мбит/с |
| Экранированная витая пара | 90 м | 16 Мбит/с |
| Коаксильный кабель | 2 000 м | 2- 44 Мбит/с |
| Оптоволоконный кабель | 10 000м | До 10 Гбит/с |

Задание: Проанализируйте эффективность  каналов связи.

Каким образом соединяются компьютеры?

Общая схема соединения компьютеров называется топологией сети.

Выделяют три основные топологии:

  - линейная шина;

  - звезда;

  - кольцо.

Задание: Учитывая название, самостоятельно оформить схему соединения компьютеров.

Проверка с помощью слайда.

Давайте обсудим, какие достоинства и недостатки имеет каждая топология. (Выслушиваются мнения обучающихся).

Достоинства и недостатки:

| Топология | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Линейная шина | Недорогое сетевое оборудование Простота добавления новых узлов Сеть продолжает функционировать при выходе из строя отдельных компьютеров | Обрыв кабеля влечет выход из строя всей сети Ограничение на длину связи (потери сигнала) |
| Звезда | Выход из строя 1 компьютера не отражается на функционировании сети Не происходит затухания сигнала Все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет находить неисправности, контролировать работу сети | Выход из системы центрального компьютера прерывает работу всей сети Ограничение количества периферийных компьютеров Расход кабеля |
| Кольцо | Простота добавления новых узлов Большое количество компьютеров | Выход из строя 1 к ведет прерывание работ Обрыв кабеля ведет к выходу из строя всей сети |

Информация передается в основном по телефонным линиям. Поэтому необходимо устройство -  модем ( учащиеся находят и записывают понятие из словаря).

Основания характеристика модема: скорость передачи информации.

Единица: 1 бод= 1 бит/с

1 бод показывает, сообщение какого информационного объема может быть передано за единицу времени.

Обычно в глобальной сети объединяются компьютеры, которые работают по разным правилам: имеют различную архитектуру, программное обеспечение. Для того, чтобы информация была понята компьютерами разрабатывают Единые правила передачи информации в сети - протоколы информационного обмена.

4. Проверка усвоения материала.

Выбрать правильный ответ, записать соответствующие буквы.

Сеть, предназначенная для объединения компьютеров на небольшом расстоянии друг от друга:

А) Глобальная

В) Региональная

С) Локальная

Кабель, позволяющий передавать информацию на большие расстояния:

E) оптоволоконный

F) Коаксильный

G) Витая пара

Устройство, производящее преобразование сигналов:

R) Адаптер

S) Декодер

Т) Модем

Скорость передачи информации:

Л) бит

И) бод

К) байт

Ответ: сети

5.Подведение итогов урока.

6. Домашнее задание: Творческое задание: подготовить кроссворды, ребусы по данной теме, используя программы Excel, Paint.

# Text boxes

Источник информации

Канал связи

Приемник информации