Кейс

тема: «Измерительные инструменты»

дисциплина «Инженерная графика»

Содержание кейса

- Раздел программы

- Тема программы

- Тема занятия

- Цель занятия

- Практическое задание

- Алгоритм определения необходимых параметров

- Режим работы

- Теоретический материал по теме

- Наглядный материал

- Практические задания по проверке усвоения изученного материала

- Алгоритм выполнения практической части задания

- Критерии оценки по этапам задания

- Вопросы для дискуссии

- Литература

- Раздел программы – Машиностроительное черчение.

- Тема программы – Измерительные инструменты (для студентов второго курса дневного отделения).

- Цели занятия –

- Изучить устройство, принцип работы универсальных измерительных инструментов.

- Научиться применять и правильно использовать универсальный инструмент.

- Развивать умение самостоятельной работы с инструментом и приспособлениями.

- Развивать умение выполнять технические измерения.

- Развивать умение составления вопросов с учетом полученных навыков и знаний.

- Воспитывать трудовую дисциплину, умение работать самостоятельно и коллективно.

- Практическое задание:

Внимательно изучите представленные для изучения универсальные инструменты.  Проанализируйте и определите их конструкцию, назначение, способы действия. Сделайте выбор инструмента (например, рис.1). Запишите на бумаге все детали. Выполните пробные замеры.

Подготовьте вопросы к дискуссии с учетом анализа, сомнений или сравнения.

Рис.1.

- Алгоритм определения необходимых параметров:

1. Определить тип штангенциркуля (I, II  или III).

2.   Найти детали: штангу, губки, рамку, стопор (зажим рамки), Нониус, линейку глубиномер.

3. Найти дополнительные детали, если тип штангенциркуля II или III/

4. Определить назначение верхних и нижних губок.

5. Определить параметры: диапазон измерения, цена деления, предел измерения и др.

6. Выполнить замеры детали.

7. Обменяться опытом (знаниями и навыками).

8. Подготовить вопросы для дискуссии.

7. Режим работы

| № | Этап работы | Время на этап (в мин.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационная часть | 5 |
| 2. | Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом «Измерительные инструменты» | 15 |
| 3. | Подготовка вопросов к дискуссии по теме «Измерительные инструменты» | 5 |
| 4. | Работа студентов индивидуально или в микрогруппах | 30 |
| 5. | Дискуссии (коллективная работа в группах) | 15 |
| 6. | Исправление ошибок в навыках работы | 5 |
| 7. | Выдача домашнего задания | 5 |
| 8. | Подведение итогов занятия преподавателем | 5 |

8. Теоретический материал по теме: «Измерительные инструменты»

При обмере деталей пользуются разнообразными измерительными инструментами Все они в зависимости от назначения можно условно разделить  на 2 основные группы: для непосредственного измерения и для контроля изготовляемых деталей в производстве.

К первой группе относятся: стальные линейки, штангенинструмент, микрометры, универсальные угломеры  и др.

Ко второй группе относятся: предельные калибры (калибры и пробки), мерные плитки, эталоны и др.

Штангенциркуль (ШЦ) является наиболее распространенным измерительным инструментом. Цена деления  ШЦ: 0,1 или 0,05 мм. Он состоит: штанги 1 (цена деления 1мм.),  губки 2 и 3 нижняя и верхняя, рамки 7   со шкалой Нониус. 6 – линейка глубиномер, 4 – стопор. При любом положении рамки расстояния между рабочими кромками губок и длина  выдвинутой части линейки глубиномера всегда равны между собой, т. е.  a = b = c.  Пример отчета дан в увеличенном виде на рис. 1.

Микрометр гладкий (рис. 2) состоит: скобы 7, пятки 1, стебля 5, микрометрического винта 2, барабана 3, трещотки 4,   стопора 6. Скоба является корпусной частью.  К ней крепятся все остальные части микрометра. Цена деления стебля – 0,5 мм. На стебель (рис.3) нанесено 50 штрихов (цена деления 0,05 мм.). Трещотка 4 служит для ограничения давления микро винта на измеряемую поверхность.

Рис. 2.

Угломер универсальный с нониусом предназначен для точного измерения углов. Цена деления шкалы основания составляет 1°, а величина отчета по нониусу 2´. Обмер конусности конического зубчатого колеса таким угломером показан на рис. 3.

Рис. 3.

9. Наглядный материал

Рис 5. Показано измерение микрометром толщины пластины (справа) и измерение диаметра стержня.

Рис 4. Штангензубомер

Рис.6. Штангенциркулем

можно производить различные  измерения; некоторые из них показаны, например, диаметра валика, отверстия, выемки, глубины гнезда.

Рис. 7.

Штангензубомер с нониусом для измерения толщины зубьев и некоторых других размеров зубчатых колес.

Рис. 8. Индикатор. Точность 0,01 мм. Устройство: корпус 1, стопор ободок 2, шкала 3, ободок 4, указатель оборотов 5, стрелка 6, ушко 7, гильза 8, измерительный стержень 9 и наконечник 10.

Рис. 9.  Предельные калибры – скоба (слева) и пробка.

Рис. 10. Радиусный шаблон. Каждый набор радиусных шаблонов заключен в металлический кожух. С одной стороны шаблоны для впадин, с другой      - для выступов.

Рис. 11. определение радиуса производится путем подбора шаблона.

Рис.12.  Резьбовые шаблоны. Наборы для метрической резьбы (слева) и дюймовой резьбы. На кожухе имеется надпись «М60º» или « Д55º».  Шаг резьбы определяется путем подбора по совпадению вершин и впадин.

Рис. 13. Определять размер резьбы стержня рекомендуется в следующем порядке:

а) измеряют ШЦ или микрометром наружный диаметр резьбы стержня;

б) определяют при помощи метрического или дюймового резьбового шаблона шаг резьбы или число ниток на один дюйм;

в) определять размер резьбы в отверстии рекомендуется в следующем порядке: ШЦ измеряют внутренний диаметр, шаблоном – шаг резьбы.

- Практические задания по проверке усвоения изученного

Материала

- Объяснить назначение и устройство штангенциркуля.

- Какой должна быть последовательность измерения наружного диаметра гладким микрометром?

- Показать приемы контроля размеров детали при помощи гладких предельных калибров.

- Алгоритм выполнения практической части задания на закрепление

- Что называется измерением?

- Какая требуется точность измерений в машиностроении.

- Каким измерительным инструментом пользуются студенты на слесарной и механической практик?

- Для чего предназначен кронциркуль?

- Чему равна цена деления ШЦ?

6. Дать задание на проверку размера детали товарищу и оценить его действия.

12. Критерии оценки по этапам задания

| № | Наименование критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профессиональное, грамотное освоение учебного материала | 10 |
| 2. | Новизна вопросов, подготовленных к дискуссии | 10 |
| 3. | Краткость и четкость изложения о наличии ошибок при работе | 10 |
| 4. | Качество приемов при использовании мерительных инструментов | 10 |
| 5. | Этика ведения дискуссии | 5 |
| 6. | Активность работы микрогруппы | 5 |
| 7. | Быстрота выполнения задания | 5 |
| 8. | Штрафные баллы (нарушение порядка) | -5 |
|  | Итого: | 55 (или 50) |

13. Вопросы для дискуссии

- Надо ли применять трещотку микрометра при его использовании?

- С каким усилием  надо применять предельные калибры?

- Чем отличаются абсолютное и относительное измерения?

- Нужны ли навыки работы с измерительными инструментами специалистам - техникам?

14. Литература

- Боголюбов С.К. Черчение. - М.: Машиностроение, 2002.  - 353 с.

- Миронов Б.Г., Миронова  Р.С. Инженерная графика. – М.: Машиностроение 2006. - 297 с.

- Чекмарев А.А. Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. – М.: Высшая школа, 2001, - 493 с.

- Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей. Сборник, 1984. - 232 с.