Приложение

Задание по карточкам

Вариант №1

Задание №1

Определите годные размеры

Ø 25

Действительные размеры:

- 25,4 мм  -

- 25,7 мм –

- 25,3мм –

- 24,9 мм –

Задание №2

Определите данные и занесите в таблицу, выполненную в тетради.

Ø30

| Номинальный размер | Наибольший допустимый размер | Наименьший допустимый размер | Верхнее предельное отклонение | Нижнее предельное отклонение | Допуск размера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №3

Выполните в тетради эскиз детали и установите величины, используя задание №2

Задание №4

Размер установленный при разработке изделия:

- предельный

- допустимый

- действительный

- номинальный

Задание №5

Определить размер на штангенциркуле

Вариант №2

Задание №1

Определите годные размеры

Ø 25

Действительные размеры:

- 25,1 мм –

- 24,9 мм –

- 24,8 мм –

- 24,6 мм –

Задание №2

Определите данные и занесите в таблицу, выполненную в тетради.

Ø35

| Номинальный размер | Наибольший допустимый размер | Наименьший допустимый размер | Верхнее предельное отклонение | Нижнее предельное отклонение | Допуск размера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №3

Выполните в тетради эскиз детали установите величины, используя задание №2

Задание №4

Размер, полученный при измерении деталей:

- предельный

- допустимый

- действительный

- номинальный

Задание №5

Определить размер на штангенциркуле

Задание для измерения штангенциркулем

Выполните измерения размеров детали штангенциркулем.

Выполните эскиз, расставьте размеры.

Ответы

Вариант №1

1). 25,3

2).

| Номинальный размер | Наибольший допустимый размер | Наименьший допустимый размер | Верхнее предельное отклонение | Нижнее предельное отклонение | Допуск размера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30,5 | 29,6 | 0,5 | -0,4 | 0,9 |

3).

4). Г

5).6,9

Вариант №2

1). 24,8

2).

| Номинальный размер | Наибольший допустимый размер | Наименьший допустимый размер | Верхнее предельное отклонение | Нижнее предельное отклонение | Допуск размера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 35,4 | 34,4 | 0,4 | -0,6 | 1,0 |

3).

4). В

5). 34,3