Предмет: Черчение.

Профессия: сварщик.

Группа: № 131

Тема программы: Введение в курс черчения

Тема урока:  Обозначение шероховатости поверхностей на чертеже .

Цели: 1. Сформировать знания учащихся о требованиях, предъявляемых к качеству обработки поверхностей деталей и правила обозначения шероховатости поверхностей на чертежах.

2.Способствовать формированию у учащихся графической грамотности, познавательного интереса, развитию логического и наглядно-образного мышления.

3. Воспитывать внимательность, ответственность обучаемых в процессе их учебно-познавательной деятельности.

Тип урока: комбинированный.

МТО урока: ПК, плакат «Обозначение шероховатости поверхностей на чертежах», тесты, карточки, детали, таблица «Значение параметров шероховатости поверхностей».

Ход урока:

| Этап урока | время | Действия преподавателя | Действия учащихся | Средства обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационный момент 2. Сообщение учащимся темы и цели урока 3. Актуализация опорных знаний учащихся 4. Изучение нового материала 5. Закрепление нового материала 6.Подведение итогов урока 7. Домашнее задание | 1 мин. 1 мин. 7 мин. 23 мин. 10мин. 2 мин. 1 мин. | -приветствует учащихся; -отмечает присутствующих. -сообщает тему и цели урока. -проводит тестирование учащихся. - проводит вместе с уч-ся самопроверку. -Проводит опрос учащихся по схемам Обобщая материал, который повторили в начале урока, подводит к новой теме, предлагая учащимся ответить на вопрос: влияет ли качество обработки поверхностей детали на ее назначение? Объясняет новый материал: -Вы правильно отметили, что качество обработки поверхности детали влияет на её эксплуатационные качества. Чем глаже поверхность, тем меньше трение и износ деталей, тем выше коэффициент полезного действия механизмов, прочность и антикоррозионная стойкость, красивее внешний вид изделия. Шероховатость поверхностей деталей влияет и на герметичность их соединений. Что же мы понимаем под шероховатостью поверхностей? При отливке, прокате, штамповке, механической обработке на поверхности деталей образуются неровности в виде чередующихся выступов и впадин разных размеров. Посмотрим, как эти неровности выглядят при значительном увеличении. -Формулирует понятие шероховатости Для оценки шероховатости пользуются различными показателями, однако чаще классифицируют по числовым значениям двух параметров-Ra и Rz, зависящих от вида обработки и показывающих микрогеометрическое отклонение реальной поверхности от идеальной. Числовые значения параметров выражаются в микрометрах. По величине значений параметров Ra и Rz устанавливают 14 классов шероховатости. Посмотрим таблицы Для классов 6…12 основной шкалой является Ra, а для остальных- Rz.. - Можно ли до начала обработки детали задать определенную чистоту обработки? Для условного обозначения шероховатости поверхности ГОСТ 2.309-73 устанавливает специальные знаки. Числовую величину параметра Ra указывают без символа, числовую величину параметра Rz- после соответствующего символа. Способ обработки поверхности указывают только в том случае, когда он является единственно применимым для получения требуемой шероховатости, в некоторых случаях устанавливаются и требования к направлению неровностей. Давайте посмотрим какую же шероховатость поверхностей можно получить при обработке различными инструментами. -проводит опрос учащихся -дает задание определить класс шероховатости поверхности и указать инструменты, с помощью которых можно обработать поверхность детали в соответствии с требованиями. -проводит опрос по заданию на слайде - обобщает изученный материал; -выставляет оценки учащимся за работу на уроке. - дает учащимся задание на дом. | - готовятся к уроку -записывают в тетрадях дату и тему урока - отвечают на вопросы теста. - самопроверка - определяют по схемам вид посадок, объясняют особенности посадки. -отвечают на поставленный вопрос. - отвечают на вопрос -рассматривают профилограмму. Записывают определения: Шероховатость поверхности -это совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная с помощью базовой длины. Базовая длина – длина базовой линии, используемой для выделения неровностей, характеризующих шероховатость поверхности. Записывают в тетрадях, что определяют параметры: Параметр Ra определяет среднее арифметическое отклонение профиля от средней линии. Параметр Rz – среднее значение высоты неровностей профиля по десяти точкам. Смотрят таблицы, находят цифровые значения параметров. -отвечают на поставленный вопрос. - вычерчивают знаки в тетрадях и записывают их значение. - работают с таблицей - рассматривают на слайде рисунок, определяют класс шероховатости при обработке тем или иным инструментом. Отвечают на вопросы: -что такое шероховатость поверхности? - на какие качества детали влияет чистота обработки её поверхностей? - по каким параметрам оценивают шероховатость поверхности? - что определяют эти параметры? - сколько установлено классов шероховатости? - как задают определенный параметр обработки? - чем пользуются для определения класса шероховатости? -определяют класс шероховатости в соответствии с заданными в карточке параметрами. - выполняют контрольное задание Отвечают на вопросы: -что такое шероховатость поверхности? - на что влияет шероховатость поверхности? Записывают домашнее задание: - выучить определения; -выучить условные обозначения шероховатости поверхностей на чертежах; - знать как и зачем задают определенный параметр обработки поверхности детали. | ПК, сл.№1 Тесты ПК,сл.№2 ПК. Сл. №3-4 Детали ПК.сл.№5 ПК.сл.№6 ПК.сл.№7 Таблицы Плакат, ПК.сл.№8 Таблица, сл.№9 ПК.сл.№10, таблицы Карточки, таблицы, сл.№10 ПК. Сл№11 |