Инструкционная карта:

- Проверить наличие необходимых деталей и электромонтажных инструментов.

- Определить место установки ротора, статора, щеток, источника тока, проводов.

- Установить на панели уголки  для крепления ротора.

- Установить  ротор.

- Установить щетки так чтобы они касались коллектора; ротор при этом должен свободно вращаться от руки.

- Собрать электромагнит.

- Установить электромагнит в скобы статора.

- Установить собранный узел на панели вокруг ротора.

- По схеме выполнить монтаж электрической цепи.

- Проверить надежность всех соединений.

- Испытать модель в работе под руководством учителя.

Схема для сборки

+	  -

Модель