Рис. 2. Рассмотрим реальный случай на схеме  допусков и посадок с зазором.

На рисунке (для удобства рассмотрения) показано, что вал лежит на нижней части поверхности отверстия втулки.

На рисунке: 1 - втулка; 2 - вал.

Dmin - наименьший предельный размер отверстия.

Dmax -  наибольший предельный размер отверстия.

dmin - наименьший предельный размер вала.

dmax - наибольший предельный размер вала.

Принимаем такие обозначения:

-  для отверстия - ПРОПИСНЫМИ буквами.

-  для вала - малыми буквами.