УТВЕРЖДАЮ:

Старший мастер

_________ (_____________)

ПЛАН УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

«    »                       20    г.

Группа:         	Курс: Первый		Профессия: Оператор швейного оборудования

Мастер производственного обучения: 	________________________

Тема программы № 8 «Заправка швейных машин»

Количество часов на тему: 9 часов

Тема урока: Заправка специальных машин. Выполнение строчек на специальных машинах.

Урок № 2 при изучении темы программы

Тип урока: урок освоения трудовых приемов и операций.

Цели урока:

Образовательная: Формировать у обучающихся ЗУН  заправки ниток в специальных машинах, выполнения строчек.

Воспитывающая: Воспитывать чувство уверенности при выполнении задания.

Развивающая: Содействовать развитию общепсихофизиологических свойств: линейного глазомера, мелкой моторики рук. Развивать  координацию движений, концентрацию внимания.

Учебно-производственные работы:

- Упражнения по заправке и выполнению строчек на  краеобметочной машине GN 793 504М 2-04 Typical

- Упражнения по заправке и выполнению строчек на петельной машине Protex TY-781

- Упражнения по заправке и выполнению строчек на машине потайного стежка GL13101-2 Typical

- Упражнения по заправке и выполнению строчек на стачивающее-обмёточной четырёхниточной машине GN 795  516М 2-35 Typical

- Упражнения по заправке и выполнению строчек на краеобмёточной трёхниточной машине GN 793  504М 2-04 Typical

- Упражнения по заправке и выполнению строчек на двухигольной машине GC 6240-B Typical

Методы: Беседа, объяснение, показ трудовых приёмов, письменное инструктирование, упражнения по выполнению трудовых приёмов, использование ИКТ.

Организационная форма: фронтальная, индивидуальная

Межпредметные и внутрипредметные связи: предмет «Технология швейных изделий»  тема «Машинные работы», предмет «Оборудование» тема «Машины цепного стежка», «Машины полуавтоматы»

Материальное и дидактическое обеспечение занятия:

- Инструкционные карты «Классы швейных машин специального назначения»

- Инструкционные карты «Заправка специальных машин»

- Мультимедиапректор

- Слайды:

  - Предприятия – изготовители швейных машин

  - Специальные швейные машины

Распределение времени на элементы урока

| № п/п | Элемент урока | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационная часть | 5 мин |
| 2 | Вводный инструктаж (1 часть) | 40 мин. |
| 3 | Текущий инструктаж (1 часть) | 1 час 30 мин |
| 4 | Вводный инструктаж (2 часть) | 20 мин |
| 5 | Текущий инструктаж (2 часть) | 3 часа 10 мин |
| 6 | Заключительный инструктаж | 15 мин. |
| Итого | 6 часов |

Ход урока

- Организационная часть:

  - Контроль посещаемости и готовности к уроку. Назначение дежурных.

  - Объяснение хода и последовательности проведения урока.

  - Психологическая подготовка к уроку (прогнозирование мотивации успеха)

- Вводный инструктаж ( 1 часть)

  - Актуализация опорных знаний обучающихся и их опыта

    - Назовите опасные места швейный машины.

    - Какие предохранительные устройства должны быть на швейной машине?

    - Назовите правила техники безопасности при выполнении машинных работ (фронтально)

    - Какой кнопкой включается машина?

    - Расскажите, как правильно остановить машину?

    - Расскажите и покажите, как правильно должен сидеть работающий за швейной машиной.

    - Назовите порядок действий при начале работы за швейной машиной.

    - Выполните заправку верхней нити.

    - Выполните заправку нижней нити.

  - Сообщить тему программы, её учебное значение.

  - Сообщить тему урока, назвать её учебное значение. Заполнить дневник.

  - Объяснение нового материала

    - Перечислить специальное оборудование, расположенное в цехе, рассказать об его назначении и фирме изготовителе.

TYPICAL INDUSTRIAL CORPORATION создана в 1946 г. Это первое государственное предприятие в Китае по производству швейного оборудования. Компания имеет 11 собственных заводов и 29 вспомогательных производств. Главный офис TYPICAL расположен в крупнейшем промышленном городе Китая - Сиане. Годовой объем выпуска 83.000 машин специального назначения в год.

Компания TYPICAL-BROTHER – является официальным производителем машин под брендом BROTHER. Именно здесь была запущена, успешно адаптирована и внедрена потом на все предприятия компании японская система контроля качества:

- Проверка проектных чертежей с помощью трехмерного программного обеспечения.

- Проверка на износостойкость для всех партий запасных  частей.

- Сборка машин по требованиям ISO 9001.

- Ежедневная непрерывная 8-часовая эксплуатация случайно выбранных машин с конвейера.

Еженедельное тестирование длительностью 200 часов, для случайно выбранных машин.

| Наименование машины | Назначение | Особенности машины |
| --- | --- | --- |
| Петельная машина Protex TY-781 | Обмётывание прямых петель челночным стежком | Зажим, регулировка длины петли рычагом. Пуск машины однократным нажимом на педаль. Начиная шить, нажимают на левую педаль, поднимая нажимное устройство и подкладывая под него деталь изделия таким образом, чтобы ближайший к работающему конец изготовляемой петли находился под иглой. Затем, освободив левую педаль, опускают нажимное устройство. Нажимая на правую педаль, пускают машину в ход. После того как машина сделает несколько стежков, ногу с правой педали снимают. |
| Машина зигзагообразной строчки Protex TY-20U33 | Выполнение зигзагообразных строчек | Регулирование ширины строчки и частоты стежков. Ширина зигзага до 5 мм. |
| Машина потайного стежка GL13101-2 Typical | Подшивание подогнутых краёв деталей однониточным потайным стежком | Опускающаяся платформа, изогнутая игла, наличие двух лапок и выдавливателя, с механизмом захвата через стежок. |
| Стачивающе-обмёточная машина GN 795 516М 2-35 Typical (пятиниточная) | Стачивание деталей двухниточным цепным стежком с одновременным обмётыванием срезов деталей трёхниточным цепным стежком и обрезной срезов параллельно строчке | Две иглы и три петлителя. механизм ножа. |
| Краеобмёточная машина GN 793 504М 2-04 Typical (трёхниточная) | Обмётывание срезов деталей трёхниточным цепным стежком с одновременной обрезной срезов параллельно строчке | Механизм верхнего и нижнего ножей. Игла, два петлителя. |
| Двухигольная машина GC 6240-B Typical | Выполнение параллельных строчек по прямым и фигурным линиям. В машине могут отключаться иглы. | Два горизонтальных челнока, с механизмом отключения одной из игл, дифференцированное продвижение материала |
| Машина с автоматизированным приводом GC 6160 MD 3 Typical | Выполнение строчек заданной длины с автоматическим остановом машины, выполнением закрепки, обрезкой нити. | Программирование длины строчек, автоматический останов машины в после заданного количества стежков, автоматическое выполнение закрепки, автоматическая обрезка ниток., автоматическое регулирование скорости |
| Плоскошовная машина GK 31030 Typical | Застрачивание подогнутых краёв детали трёхниточным цепным плоским стежком | Двухигольная, трёх- четырёхниточная, две иглы в одном игловодителе, один петлитель. |

Техническая характеристика машин

| № п/п | Наименование машины | Длина стежка, мм | Материал | Продвижение материала | Скорость, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петельная машина Protex TY-781 | 6,4 -25,4 ширина 2,5 - 5 | Лёгкие и средние | Зажим и зубчатая рейка | до 3600 |
| 2 | Машина зигзагообразной строчки Protex TY-20U33 | До 5 ширина 0-8 | Лёгкие и средние | Простая рейка | 2500 |
| 3 | Машина потайного стежка GL13101-2 Typical | 3-8 |  |  | 2500 |
| 4 | Двухигольная машина GC 6240-B Typical | 0-7 | Средние, тяжёлые | При помощи зубчатой рейки и отклоняющейся иглы | 3000 |
| 5 | Машина с автоматизированным приводом GC 6160 MD 3 Typical | 0-4 | Легкий, средний | При помощи зубчатой рейки, отклоняющейся иглы и лапки | 4500 |
| 6 | Плоскошовная машина GK 31030 Typical | 1,8-3,3 | Легкие и средние | Нижний дифференциальный транспортёр | 4000 |
| 7 | Краеобмёточная машина GN 793 504М 2-04 Typical (трёхниточная) | Ширина обметки 4 мм Длина стежка 3,6 | легких, средних тканей и трикотажа | Дифференциальный двигатель ткани | от 5500 до 6000 |

    - Познакомить с правилами техники безопасности при работе на машинах с ножом.

    - Показ трудового приёма «Заправка Краеобмёточная машина GN 793 504М 2-04 Typical, выполнение строчек»

    - Показ трудового приёма «Заправка петельной  машина Protex TY-781 , обмётывание петель»

  - Проверка понимания обучающимися последовательности выполнения задания.

    - Как должны быть расположены руки работающего при работе за краеобметочной машиной   Typical GN 793 504М 2-04?

    - Расскажите, как осуществляется пуск  петельной машины Protex TY-781 ?

    - Назовите класс и назначение машины -полуавтомата?

    - Назовите особенность работы за машинами полуавтоматами.

    - Назовите опасные места в машинах краеобметочной машине, и петельного полуавтомата.

    - Показ трудового приёма обучающимся «Обмётывание петель на машине Protex TY-781»

    - Показ трудового приёма обучающимся «Выполнение строчек на краеобметочной  машине GN 793 504М 2-04 Typical»

  - Сообщить критерии оценки:

- Правильная рабочая поза

- Соблюдение ТБ

- Заправка машины

- Правильное выполнение трудовых приёмов

- Плавность регулировки скорости работы.

  - Сообщить задание на 1 часть урока, время на выполнение.

3. Вводный инструктаж (2 часть)

  - Объяснение нового материала:

    - Рассказать и показать последовательность заправки специальных машин

- машина потайного стежка GL13101-2 Typical

- плоскашовная машина GK 31030 Typical

- стачивающее-обмёточной пятиниточной машины GN 795 516М 2-35 Typical

  - Проверка понимания обучающимися последовательности выполнения задания

    - Почему после останова машины следует обязательно затормозить машину?

    - Последовательно назовите детали заправки верхней нити.

    - Расскажите и покажите, как расположить изделие на машине GL13101-2 Typical

    - Расскажите и покажите, как расположить изделие на плоскошовной машине GK 31030 Typical

    - Повтор трудового приёма обучающимся «Выполнение потайной строчки на машине GL13101-2 Typical»

  - Сообщить критерии оценки:

- Правильная рабочая поза

- Соблюдение ТБ

- Заправка машины

- Правильное выполнение трудовых приёмов

- Плавность регулировки скорости работы.

- Ровната строчек.

  - Сообщить задание на 2 часть урока, время на выполнение

  - 4. Текущий инструктаж

  - Задание на урок

| № п/п | Ф.И.О. обучающегося | Задание на урок | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устный ответ | ТБ | Рабочая поза | Выполнение трудовых приёмов | Заправка швейной машины | Ровната строчек | Итого |
| 1 |  | Заправка краеобметочной машины GN 793 504М 2-04 Typical и выполнение строчек Заправка петельной машины Protex TY-781 и выполнение строчек Заправка плоскошовной машины GK 31030 Typical и выполнение строчек Заправка машины GL13101-2 Typical и выполнение строчек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Целевые обходы рабочих мест обучающихся

    - Проверить организацию рабочих мест.

    - Проверить правильности выполнения трудовых приёмов.

    - Проконтролировать соблюдение безопасных приёмов труда. Проверить правильность соблюдения технологической последовательности, соблюдения ТУ.

    - Проверить правильность ведения самоконтроля.

    - Выдать дополнительное задание наиболее успевающим обучающимся (заправка четырёхниточной машины)

    - Проверить и оценить работы обучающихся.

- Заключительный инструктаж

  - Подведение итогов урока. Достижение цели урока.

  - Назвать лучшие работы.

  - Указать на допущенные типичные ошибки и разобрать причины их вызвавшие.

  - Сообщить о выполнении нормы выработки

  - Сообщить и прокомментировать оценки обучающихся за работу

  - Задать домашнее задание:

Выучить классы машин.

  - Рефлексия

Мастер производственного обучения __________________(________________________)

Специальные машины.

| Наименование машины | Назначение | Внешний вид |
| --- | --- | --- |
| Петельная машина челночного стежка (прямая петля) Protex TY-781 | Обмётывание прямых петель челночным стежком |  |
| Машина потайного стежка GL13101-2 Typical | Подшивание подогнутых краёв деталей однониточным потайным стежком |  |
| Стачивающе-обмёточная машина GN 795 516М 2-35 Typical | Стачивание деталей двухниточным цепным стежком с одновременным обмётыванием срезов трёхниточным цепным стежком деталей и обрезной срезов параллельно строчке |  |
| Краеобмёточная машина GN 793 504М 2-04 Typical | Обмётывание срезов деталей трёхниточным цепным стежком с одновременной обрезной срезов параллельно строчке |  |
| Двухигольная машина GC 6240-B Typical | Выполнение параллельных строчек по прямым и фигурным линиям. В машине могут отключаться иглы. |  |
| Машина с автоматизированным приводом GC 6160 MD 3 Typical | Выполнение строчек заданной длины с автоматическим остановом машины, выполнением закрепки, обрезкой нити. |  |
| Плоскошовная машина GK 31030 Typical | Застрачивание подогнутых краёв детали трёхниточным цепным плоским стежком |  |
| Машина зигзагообразного стежка фирмы Protex TY-20U33: | Выполнение зигзагообразных строчек |  |

Схема заправки ниток

игл и петлителей в плоскошовной машине

Нитку левой иглы в головке машины проводят в такой последовательности:

- через отверстия 8 и 9 нитенаправителя верхнего регулятора натяжения,

- между шайбами натяжения 7 регулятора,

- через отверстие 6 нитенаправительной шайбы регулятора,

- через отверстие 5 нитенаправителя на рукаве,

- через отверстие 4 нитеподатчика, вниз над планкой 3,

- через проволочный ните-направитель 2 и в ушко иглы в направлении от работающего.

Нитку правой иглы заправляют в машину через второй сверху регулятор натяжения в такой же последовательности.

Нитку правого петлителя (расположенного ближе к оператору) проводят в такой последовательности:

- через два отверстия 10 и 11 нитенаправителя нижнего регулятора натяжения,

- между шайбами натяжения 12 регулятора,

- через отверстие 13 нитенаправительной шайбы регулятора,

- через отверстие 14 неподвижного нитенаправителя на платформе машины,

- через ушко 15 проволочного нитенаправителя,

- под проволочный нитенаправитель 16 перед кулачком подачи,

- в ушко 17 проволочного нитенаправителя,

- в отверстие нитенаправителя 18,

- в правое торцевое отверстие 19 петлителя,

- по желобу в левое отверстие 20 петлителя в направлении от оператора.

Нитку левого петлителя проводят через второй снизу регулятор натяжения в такой же последовательности.

Схема заправки ниток игл и петлителей

в машине GN 793  504М 2-04 Typical (краеобметочная)

Рис 1 Схема заправки  нитки иглы

Для выполнения трехниточного шва заправка игольной нитки производится в следующем порядке:

- нитку с катушки или бобины на катушечной стойке проводят сначала сверху вниз,

- затем вверх через два задних отверстия 9 и 10 в нитенаправительной пластинке 13

- на себя под шайбы 12 регулятора натяжения 11 на той же пластинке;

- через глазок 4 заднего рожка 5 нитенаправительной пластинки на себя;

- по левую сторону от нитеоттягивателя 8 в глазок 6 второго рожка 7;

- налево в отверстие 3 нитенаправителя на игловодителе;

- вниз между шайбами натяжения 2 на игловодителе;

- вниз в ушко иглы 1 прямо от себя.

Рис. 2  Схема заправки нитки левого петлителя

Нитку левого петлителя с отдельной катушки или бобины на катушечной стойке проводят в такой последовательности:

- снизу вверх через первое от края отверстие 9 на правом конце нитенаправительной пластинки 11;

- сверху вниз через второе отверстие 10 на пластинке;

- от себя в ушко 12 нитеоттягивателя 13 на крышке шатуна игловодителя;

- вниз в правое, обращенное к маховику отверстие 8 нитенаправителя 14 на чугунной крышке корпуса;

- справа налево в отверстие 6 нитеоттягивателя 7 на крышке шатуна;

- в левое отверстие 5 нитенаправителя 14 на крышке корпуса;

- вниз в отверстие 4 на крышке корпуса;

- на себя вперед через отверстие 21 в задней вертикальной стенке платформы машины;

- в прорезь 20 нитенаправителя 22 у регулятора натяжения 1;

- между шайбами 2 регулятора;

- вперед на себя между верхней и нижней зажимными пружинами 3;

- через нитенаправительную трубочку 19 в корпусе машины;

- вперед через глазок 17 нитенаправителя 18 на рычаге правого петлителя;

- на себя в отверстие 16 левого петлителя;

- по желобку левого петлителя в переднее отверстие 15;

- под прижимную лапку

Рис. 3 Схема заправки нитки правого петлителя

Заправка нитки правого петлителя с отдельной катушки или бобины на катушечной стойке выполняется следующим образом

- снизу вверх через первое от края отверстие 7 на передней стороне нитенаправительной пластинки 5;

- вниз во второе отверстие 6 на пластинке 5;

- через правое отверстие 5 на пластинке 4 регулятора натяжения 10 в направлении на себя;

- под шайбы натяжения 9;

- в левое отверстие 11 пластинки 4;

- в нитенаправитель 13 на рычаге правого петлителя,

- заведя через длинную прорезь слева направо;

- вниз под скобу 12 проволочного нитенаправителя слева направо;

- вверх в отверстие 3 в правом петлителе 1 в направлении на себя;

- по желобку правого петлителя в переднее отверстие 2 в направлении от себя.

Для выполнения двухниточного шва правый петлитель заменяют ширителем, который ниткой не заправляют.

Заправка ниток в машине Protex TY-781 (петельная)

Верхняя нитка проводится к игле в такой последовательности:

- через нитенаправитель 10,

- между шайбами предварительного натяжения 9;

- вниз под шайбы регулятора главного натяжения 4;

- вверх через нитенаправительный крючок 7;

- вниз под нитенаправительную пружину 6;

- под крючок нитенаправителя 5;

- вверх в ушко рычага нитенаправителя 8;

- вниз через нитенаправитель фронтовой крышки 3;

- через отверстие 2 на нижнем конце стержня игловодителя;

- в ушко 1 иглы от себя, т. е. к основанию рукава.

Схема заправки верхних ниток в двухигольной машине

GC 6240-B Typical