| Неисправность | Почему возникает? | Как исправить? |
| --- | --- | --- |
| Слабая строчка | Слабое натяжение верхней и нижней нитей | Усилить натяжение обеих ниток |
| Тугая строчка | Слишком сильное натяжение верхней и нижней нитей | Ослабить натяжение обеих ниток |
| Петляет сверху | Слабое натяжение нижней нити или сильное натяжение верхней | Проверить заправку нитей Усилить натяжение нижней нити Ослабить натяжение верхней нити |
| Петляет снизу | Слабое натяжение верхней нити или сильное натяжение нижней | Проверить заправку нитей Усилить натяжение верхней нити Ослабить натяжение нижней нити |
| Грязная строчка | Загрязнены детали, через которые проходит нить или слишком сильно смазана машина | Почистить машину Убрать излишки масла |
| Пропускает стежки | - Тупая или кривая игла - Неправильно вставлена игла Желобок направлен в другую сторону Игла вставлена не до упора Номер иглы не соответствует номеру ниток | Заменить иглу Направить желобок в нужную сторону Вставить иглу до упора Подобрать иглу правильно |

Эталон

Неисправности в работе швейной машины. Плохая строчка.

Неисправности в работе швейной машины. Плохая строчка.

Задание: Подумайте и заполните в таблице пустые графы

| Неисправность | Почему возникает? | Как исправить? |
| --- | --- | --- |
| Слабая строчка | Слабое натяжение верхней и нижней нитей | Усилить натяжение обеих ниток |
| Тугая строчка | Слишком сильное натяжение верхней и нижней нитей | ? |
| Петляет сверху | Слабое натяжение нижней нити или сильное натяжение верхней | Проверить заправку нитей Усилить натяжение нижней нити Ослабить натяжение верхней нити |
| Петляет снизу | Слабое натяжение верхней нити или сильное натяжение нижней | ? |
| Грязная строчка | Загрязнены детали, через которые проходит нить или слишком сильно смазана машина | Почистить машину Убрать излишки масла |
| Пропускает стежки | - Тупая или кривая игла - Неправильно вставлена игла Желобок направлен в другую сторону Игла вставлена не до упора Номер иглы не соответствует номеру ниток | Заменить иглу Направить желобок в нужную сторону Вставить иглу до упора Подобрать иглу правильно |

Неисправности в работе швейной машины. Плохая строчка.

Задание: Подумайте и заполните в таблице пустые графы

| Неисправность | Почему возникает? | Как исправить? |
| --- | --- | --- |
| Слабая строчка | Слабое натяжение верхней и нижней нитей | ? |
| Тугая строчка | Слишком сильное натяжение верхней и нижней нитей | Ослабить натяжение обеих ниток |
| Петляет сверху | Слабое натяжение нижней нити или сильное натяжение верхней | Проверить заправку нитей Усилить натяжение нижней нити Ослабить натяжение верхней нити |
| Петляет снизу | Слабое натяжение верхней нити или сильное натяжение нижней | Проверить заправку нитей Усилить натяжение верхней нити Ослабить натяжение нижней нити |
| Грязная строчка | Загрязнены детали, через которые проходит нить или слишком сильно смазана машина | ? |
| Пропускает стежки | - Тупая или кривая игла - Неправильно вставлена игла Желобок направлен в другую сторону Игла вставлена не до упора Номер иглы не соответствует номеру ниток | Заменить иглу Направить желобок в нужную сторону Вставить иглу до упора Подобрать иглу правильно |