## Slide 1: Накладные карманы

## Slide 2: Задание группам
1группа
Составить последовательность обработки накладного кармана по предложенным схемам.
2 группа
Составить последовательность обработки накладного кармана по натуральным образцам.
3 группа
Указать направление нити основы и утка в деталях кроя , перечислить срезы .

## Slide 3
1 группа
1 .Обметываем верхний срез кармана
2.Обрабатываем долевой срез оборки на с\машине зигзагообразной строчки
3. Собранную оборку притачиваем к боковым и нижнему срезу кармана до линии цельнокроеной обтачки
4. Цельнокроеную обтачку перегибаем на лицевую сторону и обтачиваем
5.Выправляем обтачку и оборку , готовый карман приутюживаем.

## Slide 4
Обметывание подкройной обтачки,
Притачивание обтачки к верхнему срезу кармана 0.5-0.7см;
Настрачивание шва притачивания 0.1см;
Заутюживание обтачки на изнаночную сторону;
Заутюживание боковых и нижнего среза кармана на изнаночную сторону 1.0см;
Приутюживание кармана с лицевой стороны;
Настрачивание кармана на основную деталь 0.5-0.7см.
2 группа

## Slide 5
1. Верхний срез кармана;
2. Боковой срез кармана;
3. Нижний срез кармана.
3 группа
Нить основы
1
2
3
2

## Slide 6
На уроке я работал 2. Своей работой на уроке я 3. Урок показался мне 4. За урок я 5. Мое настроение 6. Материал урока для меня был | активно, пассивно доволен, недоволен коротким, длинным не устал, устал стало лучше, стало хуже понятен, непонятен интересен, скучен полезен, бесполезен
Прием рефлексии «Выбор»

## Slide 7
СПАСИБО за Урок!