Утверждаю

Старший мастер _____________

«____»________________

План урока

производственного обучения

группа №14

профессия « Автомеханик»

Тема программы

Слесарное дело.

Тема урока

Опиливание металла

Цели урока:

- 1.Создать условия для усвоения учащимися особенностей профессиональных  приемов опиливания.

- 2.Развитие моторных навыков при выполнении самостоятельной работы  по   опиливанию

- 3.Воспитание чувства ответственности за качественное выполнение опиливания

Тип урока:

Урок формирования первоначальных умений и навыков при опиливании

Методы обучения:

Беседа, показ,  самостоятельная работа,

МТО:

Защитные экраны, спецодежда, заготовки из металла, напильники, инструкционные карты, тесты по теме, карточки, компьютер, проектор, презентация по теме урока.

Ход урока

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

Проверка учащихся к готовности урока (подать рапортички)

Проверка наличия спецодежды

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

1.Сообщение темы и  целей урока

Показ слайдов № 1, 2

2.Повторение: Опрос учащихся по   теме: «Рубка металла»

Слайд № 3

(ответы детей по карточкам)

- Что такое рубка металла?

-  Назовите инструменты, применяемые при рубке.

- Из чего состоит слесарное зубило и его назначение.

- Назовите, для каких материалов рекомендуются  представленные углы заострения: 70о, 60о,45о, 35о.

- Организация рабочего места и ТБ при рубке.

3 Сообщение нового материала

Слайд № 4

- что такое опиливание?

- Опиливание – удаление поверхностного слоя с заготовки посредством движения напильника с целью придания деталям требуемой формы и размеров.

- Необходимым инструментом для процесса опиливания является напильник. Напильники бывают разными, но объединят их одно…(определение)

Слайд №5

- Определение напильника

Слайды №6-9

( Виды напильников)

Различают напильники:

- с одинарной насечкой, которые могут снимать широкую стружку, равную длине всей насечки.

Их применяют при опиливании мягких материалов (латуни, баббита, свинца, алюминия, меди..) с незначительным сопротивлением резания, а также  для заточки пил, обработки дерева;

- С двойной (перекрестной ) насечкой.

Применяют для опиливания стали, чугуна и др твердых материалов с большим сопротивлением резанию

- С рашпильной (точечной) насечкой, получаемой вдавливанием металла специальными трехгранными зубилами, оставляющими расположенные в шахматном порядке вместительные выемки, способствующие лучшему размещению стружки.

Применяется для обработки очень мягких металлов и неметаллических материалов;

- С дуговой насечкой, получаемой фрезерованием . Имеет большие впадины между зубьями и дугообразную  форму, обеспечивающую высокую производительность и повышенную чистоту обрабатываемой поверхности.

Применятся при обработке кузовов автомобилей.

Слайд №10

(Профили напильника)

- Напильники могут иметь следующий профиль:

ножевой (с острым углом), полукруглый, плоский, квадратный,  трехгранный (треугольный),  круглый.

- А также напильники делятся на нормальные и специальные.

Слайды №11-13

Нормальные слесарные напильники по числу насечек на 1 см длины 
делятся на номера:

- №0 И 1 ДРАЧЕВЫЕ имеют наиболее крупные зубья и служат для грубого опиливания;

- №2 ЛИЧНЫЕ применяются для чистового опиливания изделий

- №3  и 4 БАРХАТНЫЕ  служат для окончательной отделки изделий.

Специальные напильники различного назначения

- Рашпили - напильники с крупной насечкой и грубыми, острыми зубьями.

- Надфили –это  маленькие  с мелкой насечкой напильники.

- Электрическая машина с гибким валом, выполняющая обработку стальными щетками, фрезами, круглыми фасонными напильниками, шарошками.

Слайд №14

- Виды опиливания.

- Называют виды опиливания обычно по направлению движения напильника относительно длины обрабатываемой заготовки.

- При этом различают продольное, поперечное, перекрестное, круговое опиливание.

Слайд №15

- Техника безопасности при опиливании. (карточки)

Во время работы напильником запрещается:

- доводить напильник до удара рукояткой о деталь,

- Поджимать пальцы левой руки под напильник при обратном ходе,

- Удалять руками металлическую стружку с поверхности или тисков,

- Сдувать металлическую стружку

Запрещено работать неисправным инструментом

Слайд №16

- Показ правильной постановки корпуса  и ног  при выполнении опиливания.

Перед тисками стоять прямо и устойчиво, вполоборота к ним, корпус развернуть под углом 45 градусов к оси тисков, правое плечо – против винта тисков.

Ступни ног поставить под углом 60-70о одна к другой, расстояние между пятками- 200-300 мм

- Показ основного приема опиливания  (поперечного)

Слайд №17

- Проверка качества опиливания прямоугольной кромки проверяется угольником, посмотрите как.

4.Закрепление нового материала.

Слайд №18

Опрос по изученной теме:

- Перечислите требования к безопасным условиям труда при опиливании

-Назовите и покажите инструменты при опиливании

- Покажите правильную постановку корпуса

- Проведение тестирования для проверки усвоения нового материала.

Слайд №19.

- Проверьте себя сами. (самоанализ обучающихся)

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

- Проверка организации рабочего места

- Проверка соблюдения ТБ  и  технологической последовательности при выполнении опиливания.

- Оказание помощи слабым учащимся  при выполнении опиливания различными приемами

- Дополнительные задания сильным учащимся: опиливание надфилями дополнительных заготовок

- Отметка  лучших работ учащихся.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- Разбор типичных ошибок ( неправильная постановка корпуса, непрочное и неточное зажатие  детали в тисках)

- Анализ и оценка успешности  достижения целей урока

- Выставление отметок в журнал.

- Домашнее задание: вспомните приемы опиливания, по возможности, потренируйтесь в приемах опиливания

Мастер п.о. Николаева С.И. _________