Приложение 4

Устройство механизма иглы машины 97 кл.

1. маховое колесо

2. главный вал

3, 4. подшипники качения

5. кривошип

6. прямой палец

7. игольчатый подшипник

8. шатун

9. шарнирная шпилька

10. ползун

11. направляющие ползуна

12. хомутик

13. стягивающий винт

14. игловодитель

15,16. направляющие игловодителя

17. иглодержатель

18. упорный винт

19. игла

Устройство механизма иглы машины 1022 кл.

1. Маховое колесо

2. Главный вал

3,4. Подшипник скольжения

5. Кривошип

6. Двухколенчатый палец

7. Подшипник качения (игольчатый)

8. Шатун

9. Шарнирная шпилька

10. Ползун

11. Направляющая ползуна

12. Хомутик

13. Стягивающий винт

14. Игловодитель

15. Верхняя направляющая игловодителя

16. Нижняя направляющая игловодителя

17. Иглодержатель

18. Упорний винт

19. Игла

Устройство механизма иглы базовой машины КУР 31 кл.

1. Маховое колесо

2. Главный вал

3,4. Подшипник скольжения

5. Кривошип

6. Двухколенчатый палец

7. Подшипник качения (игольчатый)

8. Шатун

9. Шарнирная шпилька

10. Ползун

11. Направляющая ползуна

12. Хомутик

13. Стягивающий винт

14. Игловодитель

15. Верхняя направляющая игловодителя

16. Нижняя направляющая игловодителя

17. Иглодержатель

18. Упорний винт

19. Игла

20. Рамка

21. Болт

Отличительные особенности

конструкции базовой машины КУР 31 кл АО «Орша»

Сравнивая конструкцию механизмов машин обратите внимание:

- Какие подшипники поддерживают главный вал машин

- Какая форма пальцев применена в механизмах

- На какое плечо пальца надета верхняя головка шатуна

- Какая передача применена для передачи движения от махового колеса к игле

- Сравните длину игловодителей

- Сравните конструкцию направляющих игловодителя