ЗАЗОР

Рис. 3. Посадки с зазором. Посадки с зазором характеризуются                                       наличием зазора между сопрягаемыми поверхностями, что обеспечивает возможность перемещения одной детали относительно другой.  К этой группе относятся также   посадки с нулевым зазором (нижняя граница поля допуска отверстия совпадает с    верхней границей поля допуска вала). Для этих посадок минимальный зазор  Smin = 0.

Минимальный зазор:     Smin =  Dmin - dmax = EI - es;

Максимальный зазор:   Smax =  Dmax - dmin = ES - ei;

Средний зазор:             Sc = (Smax + Smin)/2.

Допуск:                         Ts = Smax - Smin = (ES - EI) + (es - ei) = TD + Td

TD - допуск отверстия.  Td - допуск вала.